## Slide 1: Соединение ip сетей
Администрирование ИС 2013

## Slide 2: План
Стек TCP\IP архитектура и адресация
IP маршрутизация
Таблицы маршрутизации
Протоколы маршрутизации
NAT (трансляция адресов)
PROXY

## Slide 3: Стек TCP/IP
Стек TCP/IP – это набор иерархически упорядоченных сетевых протоколов.
Название стек получил по двум важнейшим протоколам:
TCP (Transmission Control Protocol);
IP (Internet Protocol).
Стек протоколов TCP/IP обладает двумя важными свойствами:
платформонезависимость;
открытость.

## Slide 4: Поток данных по стеку

## Slide 5: Адресация на разных уровнях
MAC
IP
Port
Socket
Transport
Network access
Application
Internet
Соотнесите сетевые идентификаторы с уровнями стека TCP/IP:

## Slide 6: IP - адресация
IP-адрес – это уникальный числовой адрес, однозначно идентифицирующий узел, группу узлов или сеть.
IPv4-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех чисел «октетов», разделенных точками – W.X.Y.Z
Каждый октет может принимать значения в диапазоне от 0 до 255.

## Slide 7: Классы IP-адресов

## Slide 8: Классовая и бесклассовая адресация
Классовая IP адресация — это метод IP-адресации, который не позволяет рационально использовать ограниченный ресурс уникальных IP-адресов, т.к. не возможно использование различных масок подсетей. В классовом методе адресации используется фиксированная маска подсети, поэтому класс сети всегда можно идентифицировать по первым битам.
Бесклассовая IP адресация (Classless Inter-Domain Routing — CIDR) — это метод IP-адресации, который позволяет рационально управлять пространством IP адресов. В бесклассовом методе адресации используются маски подсети переменной длины (variable length subnet mask — VLSM).

## Slide 9: Публичные и частные IP-адреса
В соответствии со стандартом RFC 1918 было зарезервировано несколько диапазонов адресов класса A, B и C.

## Slide 10: Маршрутизация
Маршрутизация (Routing) — процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Маршрутизация состоит из двух основных шагов:
Направление пакетов на следующий луч (от входного к выходному интерфейсу в традиционной проводной сети)
Определение того, как направлять пакеты (построение таблицы или определение маршрута)
Легко направить пакеты, однако тяжело узнать
куда (особенно сделать это эффективно):
Найти приемник
Минимизировать количество лучей (длину пути)
Минимизировать задержку
Минимизировать потери пакетов
Минимизировать стоимость

## Slide 11: Задачи и принципы маршрутизации

## Slide 12: Таблица маршрутизации
Таблица маршрутизации — электронная таблица (файл) или база данных, хранящаяся на маршрутизаторе или сетевом компьютере, описывающая соответствие между адресами назначения и интерфейсами, через которые следует отправить пакет данных до следующего маршрутизатора. Является простейшей формой правил маршрутизации.
Таблица маршрутизации обычно содержит:
адрес сети или узла назначения, либо указание, что маршрут является маршрутом по умолчанию
маску сети назначения (для IPv4-сетей маска /32 (255.255.255.255) позволяет указать единичный узел сети)
шлюз, обозначающий адрес маршрутизатора в сети, на который необходимо отправить пакет, следующий до указанного адреса назначения
интерфейс (в зависимости от системы это может быть порядковый номер, GUID или символьное имя устройства)
метрику — числовой показатель, задающий предпочтительность маршрута. Чем меньше число, тем более предпочтителен маршрут (интуитивно представляется как расстояние).

## Slide 13: Таблица маршрутизации
Для отображения можно использовать команды netstat –rn или route print.

## Slide 14: Виды маршрутизации
Маршрутизацию можно классифицировать двумя способами:
Статическая и динамическая
Внешняя и внутренняя
Внешняя необходима для маршрутизации между автономными системами (EGP, BGP).
Внутренняя – внутри одной системы (RIP, OSPF).

## Slide 15: NAT (Network Address Translation)
Цель: обеспечить связь хостов из немаршрутизируемой сети во внешнюю IP сеть
Виды:
Публикация адреса
Клиентский NAT
Публикация порта

## Slide 16: Публикация адреса
IP-L-1
IP-L-2
IP-R-1
IP-R-2
FROM: IP-L-1
TO: IP-R-2
FROM: IP-R-1
TO: IP-R-2
FROM: IP-R-2
TO: IP-R-1
FROM: IP-R-2
TO: IP-L-1

## Slide 17: Клиентский NAT
Подменяется не адрес, а сокет
IP-L-1:PL1
IP-L-2
IP-R-1
IP-R-2
FROM: IP-L-1:PL1
TO: IP-R-2:PR2
1
FROM: IP-R-1:PR3
TO: IP-R-2:PR2
2
3
FROM: IP-R-2:PR2
TO: IP-R-1:PR3
4
5
FROM: IP-R-2:PR3
TO: IP-L-1:PL1
6
Сокет IP-L-1:PL1 динамически заменен на IP-R-1:PR3

## Slide 18: Публикация порта
Реальный сокет соотностится с внутренним
IP-L-1:PL1
IP-L-2
IP-R-1
IP-R-2
FROM: IP-L-1:PL1
TO: IP-R-2:PR2
3
FROM: IP-R-1:PR3
TO: IP-R-2:PR2
2
1
FROM: IP-R-2:PR2
TO: IP-R-1:PR3
6
5
FROM: IP-R-2:PR3
TO: IP-L-1:PL1
4
Сокет IP-R-1:PR3 статически отображен на IP-L-1:PL1

## Slide 19: PROXY
Цель: Обеспечить доступ приложений к внешним сервисам
Архитектура: сам PROXY – сервис посредник, транслирующий запросы клиента к сервису и обратно.
Дополнительные функции:
Авторизация
Кэширование
Фильтрация и анализ

## Slide 20: PROXY
IP-L-1:PL1
IP-L-2
IP-R-1
IP-R-2
FROM: IP-L-1:PL1
TO: IP-L-2:PL2
1
FROM: IP-R-1:PR3
TO: IP-R-2:PR2
2
3
FROM: IP-R-2:PR2
TO: IP-R-1:PR3
4
5
FROM: IP-L-2:PL2
TO: IP-L-1:PL1
6

## Slide 22: Типы рассылок
Помимо классов, IP-адреса делятся на категории, предназначенные для разных типов рассылок:
«один к одному» (одноадресная рассылка);
«один ко многим» (многоадресная рассылка);
«один ко всем» (широковещательная рассылка).

## Slide 23: Одноадресная рассылка

## Slide 24: Широковещательная рассылка

## Slide 25: Многоадресная рассылка

## Slide 26
IPv4 vs IPv6

## Slide 27: Заголовок IP-пакета

## Slide 28: IP-фрагментация и реассемблирование
Максимальная длина датаграммы IP - 64 КБ.
Большинство каналов передачи данных устанавливают максимальный предел длины пакета (MTU).
Значение MTU зависит от типа канала передачи данных. Дизайн IP протокола приспосабливается к различным MTU, разрешая маршрутизаторам фрагментировать IP датаграммы.
За сборку (реассемблирование) фрагментов обратно в оригинальную IP датаграмму полного размера ответственна принимающая сторона.
IP-фрагментация это разбиение датаграммы на множество частей, которые могут быть повторно собраны позже.
Для IP-фрагментации и повторной сборки используются поля из IP заголовка:
  источник;
  адресат;
  идентификация;
  полная длина;
  смещение фрагмента;
  2 флажка: "больше фрагментов" (MF) и "не фрагментировать" (DF).

## Slide 29: Пример фрагментации
Первый фрагмент имеет смещение 0, длина этого фрагмента - 1500; она включает 20 байтов для измененного оригинального IP заголовка.
Второй фрагмент имеет смещение 185 (185 x 8 = 1480), которое означает, что порция данных этого фрагмента начинается с 1480 байта в оригинальной IP датаграмме. Длина этого фрагмента - 1500; она включает дополнительный IP заголовок, созданный для этого фрагмента.
Третий фрагмент имеет смещение 370 (370 x 8 = 2960), которое означает, что данные этого фрагмента начинаются с 2960 байта в оригинальной IP датаграмме. Длина этого фрагмента - 1500; она включает дополнительный заголовок IP, созданный для этого фрагмента.
Четвертый фрагмент имеет смещение 555 (555 x 8 = 4440), которое означает, что часть данных этого фрагмента начинается с 4440 байтов в оригинальной IP датаграмме. Длина этого фрагмента - 700 байтов.
Если добавить байты данных от последнего фрагмента (680 = 700 - 20), это даст 5120 байтов, что является порцией данных оригинальной IP датаграммы. Затем, добавляя 20 байтов для IP заголовка мы получим размер оригинальной IP датаграммы (4440 + 680 + 20 = 5140).